|  | ATMOS PRODUCT SPEC.S | S.U.S. NO: 008 Y.Date: 07/06/2002 Revision : 001 Rev. Date: 12/10/2015 Page: 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование модельного ряда: SES 2000 - 2500 серии Винтовые воздушные компрессоры |  |
| Название : Маслосмазываемый винтовой компрессор для компремации воздуха, с ременной передачей и воздущным охлаждением, в шумопоглащающем корпусе. С автоматической системой натяжения ремня. Диапазон рабочего давления 7,5 - 13 бар (И), 3Х фазная электрическая сеть. Мощностью 200 - 250 кВт, с постоянной производительностью согласно стандарту ISO 1217. Техническая спецификация SES 2000-2500 SERIES, с воздушным охлаждением Давление, бар (И) SES 2000 (7.5 бар) SES 2000 (10 бар) SES 2000 (13 бар) SES 2500 (7.5 бар) SES 2500 (10 бар) SES 2500 (13 бар) Блок 1ОЕ значение: производительность по условиям всасывания (1 м³ /мин = 35.31 cfm ) 2ое значение: Энергопотребление (включая двигатель вентилятора охлаждения) 1 бар = 100000 Па = 14,5 psi 5 37,10 217,4 31,90 168,0 27,90 146,6 43,20 245,0 38,90 220,6 33,90 185,4 1:м3/мин 2: кВт 6 36,90 220,1 31,80 179,0 27,90 156,6 43,00 259,2 38,80 232,6 33,90 197,4 7 36,70 224,0 31,60 190,0 27,80 166,6 42,80 273,4 38,60 244,6 33,80 209,4 7,5 36,60 225,5 31,50 195,5 27,70 171,6 42,70 280,5 38,50 250,6 33,70 215,4 8 31,40 201,0 27,70 176,6 38,40 256,6 33,70 221,4 9 31,20 212,0 27,60 186,6 38,20 268,6 33,60 233,4 10 31,00 223,0 27,50 196,6 38,00 280,6 33,50 245,4 11 27,40 206,3 33,40 257,4 12 27,30 216,6 33,30 269,4 13 27,20 226,6 33,20 281,4 Номинальная мощность двигателя 200 250 кВт Скорость вращения электродвигателя 1500 об./мин Класс изоляции двигателя IP 55 / F Номинальная мощность моторного вентилятора 2 x 3 кВт номинальная мощность Производительность охлаждения воздуха 530 530 м3/мин Температура сжатого воздуха на выходе ( при 20 ºC температуре окр. среды) 7,5 бар 24 -- -- 29 -- -- Cº 10 бар -- 23 -- -- 28 -- 13 бар -- -- 23 -- -- 28 Рабочая температура окр.среды Мин/макс -5 / + 45 Cº Уровень шума (Pneurop PN8NTC2.2) free field conditions 79 80 дБ(A) Присоединительный размер вентиля сжатого воздуха (Фланец) DN100 – PN16 Размеры (Длина x Ширина x Высота) 2800 x 1920 x 2073 мм Вес (включая масло) 4810 5280 кг Остаточное содержание масла в сжатом воздухе < 3 mg/m3 Примечание: Все приведенные данные соответсвтвуют номам ISO 1217 Annex C, Cagi-Pneurop PN2CPTC2 / PN8NTC2 приследующих условиях: Давление воздуха на входе - 1 бар (a) / 14.5 psia, температура воздуха на входе - 20oC / 68oF, влажность - %0 (сухой) |