|  | ATMOS PRODUCT SPEC.S | S.U.S. NO: 006 Y.Date: 22 /11 / 1999 Revision : 003 Rev Date: 12 / 10 / 2015 Page: 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование модельного ряда: SES 900 - 1600 серии Винтовые воздушные компрессоры |  |
| Описание: Маслосмазываемый винтовой компрессор для компремации воздуха, с ременной передачей и воздущным охлаждением, в шумопоглащающем корпусе. С автоматической системой натяжения ремня. Диапазон рабочего давления 7,5 - 13 бар (И), 3Х фазная электрическая сеть. Мощностью 90 - 160 кВт, c постоянной производительностью согласно стандарту ISO 1217. Техническая спецификация SES 900-1600 SERIES, с воздушным охлаждением Давлениe, бар (И) SES 900 7.5 бар SES 900 10 бар SES 900 13 бар SES 1100 7.5 бар SES 1100 10 бар SES 1100 13 бар SES 1320 7.5 бар SES 1320 10 бар SES 1320 13 бар SES 1600 7.5 бар SES 1600 10 бар SES 1600 13 бар Блок 1ОЕ значение: производительность по условиям всасывания (1 м³ /мин = 35.31 cfm ) 2ое значение: Энергопотребление (включая двигатель вентилятора охлаждения) 1 бар = 100000 Па = 14,5 psi 5 бар 17,67 93,08 15,82 82,28 13,95 71,50 20,9 5 114,32 19,00 100,82 16,62 86,62 22,96 132,43 20,30 115,87 17,86 98,70 1:м3/мин 2: кВт 6 бар 17.57 99,63 15,73 88,10 13,86 76,81 20,87 122,32 18,90 107,96 16,53 92,70 22,92 141,53 20,24 123,75 17,76 105,48 7 бар 17,48 106,13 15,65 93,89 13,77 82,03 20,80 130,24 18,81 115,04 16,45 98,75 22,89 150,52 20,20 131,56 17,67 112,22 7,5 бар 17,45 109,36 15,61 96,76 13,72 84,61 20,77 134,16 18,77 118,54 16,41 101,76 22,87 154,26 20,17 135,38 17,63 115,55 25,00 157,9 8 бар 15,58 99,62 13,68 87,16 18,73 122,00 16,37 104,75 20,15 139,17 17,59 118,85 9 бар 15,52 105,29 13,61 92,19 18,67 128,84 16,32 110,69 20,12 146,41 17,53 125,36 10 бар 15,47 111,05 13,56 97,14 18,63 135,56 16,27 116.57 20,10 153,10 17,49 131,77 21,00 160,52 11 бар 13,51 102,01 16,24 122,42 17,46 138,08 12 бар 13,48 106,83 16,22 128,24 17,45 144,32 13 бар 13,45 111,75 16,21 134,04 17,45 149,84 18,60 175,0 Номинальная мощность двигателя 90 110 132 160 кВт Скорость вращения электродвигателя 3000 1500 об./мин Класс изоляции двигателя IP55 / F Номинальная мощность двигателя вентилятора 2 x 2.2 кВт номинальная мощность Производительность охлаждения воздуха 290 290 290 290 м3/мин Температура сжатого воздуха на выходе ( при 20 ºC температуре окр. среды) 7,5 бар 27 28 28 oC 10 бар 27 28 28 13 бар 26 27 27 Рабочая температура окр.среды мин/макс -5 / +45 oC Уровень шума (Pneurop PN8NTC2.2) free field conditions 77 77 78 78 дБ(A) Присоединительный размер вентиля сжатого воздуха (Фланец) DN 80 – PN16 DN 100 – PN16 Размеры (Длина x Ширина x Высота) 2400 x 1750 x 1900 мм Вес (включая масло) 2905 3115 3165 3075 кг Остаточное содержание масла в сжатом воздухе < 3 мг/м3 Примечание: Все приведенные данные соответсвтвуют номам ISO 1217 Annex C, Cagi-Pneurop PN2CPTC2 / PN8NTC2 приследующих условиях: Давление воздуха на входе - 1 бар (a) / 14.5 psia, температура воздуха на входе - 20oC / 68oF, влажность - %0 (сухой) |