|  | ATMOS PRODUCT SPEC.S | S.U.S. NO: 006 Y.Date: 22 /11 / 1999 Revision : 003 Rev. Date: 12 / 10 / 2015 Page: 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование модельного ряда: SES 1600 VARIO DD серии Винтовые воздушные компрессоры |  |
| Описание: Маслосмазываемый винтовой компрессор для компремации воздуха, c прямым приводом и воздущным охлаждением, в шумопоглащающем корпусе. Диапазон рабочего давления 7,5 - 13 бар (И). Мощностью 160 кВт, 3Х фазная электрическая сеть, с изменяемой производительностью согласно стандарту ISO 1217. Техническая спецификация SES 1600 VARIO DD SERIES, с воздушным охлаждением (BAR G) SES 1600 VARIO DD (7.5 bar) SES 1600 VARIO DD (10 bar) SES 1600 VARIO DD (13 bar) Блок 1ОЕ значение: производительность по условиям всасывания (1 м³ /мин = 35.31 cfm ) 2ое значение: Энергопотребление (включая двигатель вентилятора охлаждения) 1 бар = 100000 Па = 14,5 psi 5 bar 1:м3/мин 2: кВт 6 bar 7 bar 7,5 bar 7,50 - 25,00 53,0 -152,0 8 bar 9 bar 10 bar 7,20 - 21,00 54,0 - 154,0 11 bar 12 bar 13 bar 5,60 - 18,60 56,0 - 156,0 Номинальная мощность двигателя 160 кВт Скорость электромотора 3000 об./мин Класс изоляции двигателя IP55 / F Номинальная мощность моторного вентилятора 2 x 2.2 кВт Производительность охлаждения воздуха 290 м3/мин Температура сжатого воздуха на выходе ( при 20 ºC температуре окр. среды) 7,5 Barg 28 - - 10 Barg - 28 - 13 Barg - - 28 Рабочая температура окр.среды Min/max -5/ +45 oC Уровень шума (Pneurop PN8NTC2.2) free field conditions 78 дБ(A) Присоединительный размер вентиля сжатого воздуха (Фланец) DN 100 - PN 16 Размеры (Длина x Ширина x Высота) 3100 x 1750 x 1900 мм Вес (включая масло) 4000 кг Остаточное содержание масла в сжатом воздухе < 3 мг/м3 Примечание: Все приведенные данные соответсвтвуют номам ISO 1217 Annex C, Cagi-Pneurop PN2CPTC2 / PN8NTC2 приследующих условиях: Давление воздуха на входе - 1 бар (a) / 14.5 psia, температура воздуха на входе - 20oC / 68oF, влажность - %0 (сухой) |